# Схема подключения Приставок  TX4-TECH, TX и программатора LS7.

Для подключения двух приставок (TX4 + TX ) к программатору LS7 Вам потребуются следующие устройства:

- Блок питания 220 вольт переменного тока/12 вольт постоянного тока, поставляемый вместе с LS7

- Последовательный кабель DB9 (штекерного типа) для передачи данных между  LS7 и  TX4-TECH CLONER. (см. прим.1).

- Шнур питания постоянного тока для подключения приставки TX4-TECH кTX-CLONER.

- Шнур питания постоянного тока для подключения приставки TX к программатору LS7.

- Приставка TX4-TECH.

- Последовательный кабель  RS232 DB9  (штекерно- гнездового типа) для передачи данных между приставками TX4-TECH и TX (см.прим.2).

- Приставка TX.

- Программатор LS7 с прошивкой 3.0 или  более новой версией

Примечание 1

Последовательный кабель RS232 (штекерного типа ), отличающийся от идущего в комплекте с программатором LS7 (штекерно-гнездового типа), может быть использован только для соединения  TX4-TECH с LS7.

Последовательный кабель RS232

от LS7 (штекерно-гнездовой),          			                          последовательный  кабель RS232 (штекерного типа)

Примечание 2

Последовательный кабель RS232 DB9 (штекерно-гнездового типа), идущий в комплекте с программатором  LS7, может быть использован только для соединения TX4-TECH с TX-Cloner.

Последовательный кабель RS232 DB9 (штекерно-гнездового типа)

Приведенный ниже рисунок показывает схему соединений и кабели, используемые для подключения следующих устройств: приставок  TX4-TECH,  TX-Cloner и программатора  LS7.

Рис.4  Устройства, используемые при подключении программатора  LS7 к  приставкам TX4-TECH и TX CLONER

Процесс подключения состоит из следующих этапов:

Подключите адаптер 12 вольт постоянного тока (110/220 вольт переменного тока) (Рис.1) к одному из двух гнезд в корпусе  приставки TX4-TECH (Рис.5)

- Последовательным кабелем RS232 (штекерного типа), идущим в комплекте с приставкой  TX4-TECH (Рис.2), соедините TX4-TECH (Рис.5) с программатором LS7 (Рис.8).

- Последовательным кабелем RS232 (штекерно-гнездового типа), идущим в комплекте с программатором LS7 (Рис.6),соедините  TX4-TECH (Рис.5) с  TPX-Cloner (Рис.7).

- Затем подключите два кабеля постоянного тока (штекерного типа).  Один из них должен идти от  бокового соединителя на панели приставки TX4-TECH к одному из соединителей на передней панели TX CLONER.

Второй кабель должен идти от подвижного соединителя на передней панели приставки TX CLONER к соединителю питания на программаторе LS7.

Fig.5. Final connection ready for cloning, either Philips Crypto or Texas Crypto..

После выполнения трех вышеописанных операций, Вы можете подать питание на  соединенные друг с другом приставки TX4-TECH, TX-Cloner и программатор LS7.

На дисплее последовательно отобразятся следующие сообщения:

- Версия прошивки для программатора  LS7.

ERREBI LS7

Version 3.0

- Вариант исполнения программатора  LS7.

ERREBI LS7

Hw rel. 1.1

- В случае если подключена приставка TX4-TECH:

ERREBI LS7

TX4-TECH CLONER found

- В случае если подключена приставка  TX:

ERREBI LS7

TX CLONER found

- В случае  если программатор  LS7 находится в режиме отображения кода индикации:

ERREBI LS7

Display Code

После того, как  на экране программатора LS7 появились сообщения 3 и 4, которым предшествовало включение устройств в надлежащем порядке  (TX4-TECH // TX-Cloner // LS7), Вы можете клонировать ключи  Philips и Texas Crypto.

# Последовательность вывода сообщений и работа TX4-TECH.

При клонировании ключей на TX4A, (при использовании приставки TX4 и  программатора LS7) должна соблюдаться приведенная ниже последовательность копирования,  связанные с ней сообщения и необходимость нажатия определенных кнопок:

## Считывание и распознавание ключа в режиме LS7

Вставьте оригинал ключа заказчика, который необходимо скопировать, и проведите процедуру считывания.

{Вставьте ключ

Нажмите READ}

Программатор  LS7 отобразит тип ключа Philips Crypto.

В зависимости от типа ключа, это может быть или 1)клиновидный транспондер или 2) моделирование электронных схем, Вы увидите то или иное сообщение.

В Первом случае:

Для клиновидных транспондеров типа PCF7936 появится сообщение “T12 Phil Crypto” (данное название ранее использовалось компанией « ERREBI»).

Во втором случае:

Для моделирования электронных схем на дисплее будут отображаться различные сообщения в зависимости от чипа, установленного на ключе, например “TP12-PC-PCF7941”, “TP12-PCF7946-PC”, “TP12 -PCF7947-PC” и т.д.

После распознавания новых форматов появятся следующие сообщения:

{T12 Phil Crypto                            {TP12-PCF7941-PC                  {TP12-PCF7946-PC

Копировать на TX4}                     копировать на ТХ4}               копировать на TX4}

В ином случае:

В случае если Вам не известен код, использованный при моделировании электронных схем, на экране появится следующее сообщение, которое погаснет после того, как код будет проанализирован и введен в систему:

## Активация приставки TX4-TECH.

После того, как был определен тип вставленного ключа Philips, нажмите кнопку COPY оригиналом ключа, вставленным в программатор LS7 для активации приставки ТХ4.

{начало копирования

Нажмите COPY}

После  инициации протокола и начала обмена данными появится сообщение: {Пожалуйста, подождите}

После того как начался  процесс обмена данными, программатор LS7 выведет следующее сообщение  : {Приставка “TX4-TECH  готова }

## Считывание и распознавание ключа в режиме LS7-TX4-TECH.

Вставив оригинал ключа в  программатор LS7, нажмите  кнопку READ.

{Вставьте оригинал ключа    Нажмите READ}

в режиме  TX4-TECH программатор LS7 выведет сообщение, что это ключ Philips Crypto.

Так как будет запущена программа приставки TX4-TECH, появившееся на экране сообщение, уточняющее тип ключа Philips, будет указывать лишь на то, что данный ключ является дженериком Philips CRYPTO, при этом иные характеристики указаны не будут.

## Подготовка устройства TX4A  к считыванию сигналов транспортного средства

На данном этапе необходимо собрать 4 сигнала, которые блок управления двигателем посылает каждый раз, когда ключ вставляется в замок зажигания. Необходимо подготовить чистый или перезаписанный транспондер  TX4A и установить режим сбора данных  (sniff) для записи сигналов  транспортного средства и ее последующего хранения на транспондере.  Процесс подготовки  TX4A начинается с помещения чистого транспондера TX4A в пластиковый кожух , идущий в комплекте с устройством. (см.рисунок)

Вставьте кожух с чистым транспондером TX4A  в программатор LS7и нажмите COPY.                                  {вставьте чистый ТХ4    Нажмите COPY}

Программатор LS7 определит,   использовался ли TX4A ранее, и Вы сможете использовать данное устройство неограниченное число раз, стирая ранее записанную информацию.

На экране появится сообщение, показывающее, что первый этап был успешно завершен.

Если процесс подготовки к сбору данных  TX4A (режим сбора данных – Sniff) успешно завершен, первый этап окончен, и программатор LS7 готов к считыванию с транспондера данных о транспортном средстве.

## Далее необходимо вернуться к транспортному средству  с оригиналом ключа и подготовленным ТХ4А в режиме считывания информации, как показано на рисунке 6, для считывания информации транспортного средства.

Рис. 6

Для считывания данных транспортного средства придерживайтесь приведенной ниже пошаговой инструкции:

- Вставьте оригинал ключа с предварительно подготовленным в соответствии с нижеприведенным рисунком ТХ4А в замок зажигания транспортного средства

- Затем поверните оригинал ключа с транспондером ТХ4А в положение, предшествующее пуску двигателя.

- Верните ключ в исходное положение и выньте его из замка зажигания.

- Повторите эту операцию 4 раза .

## Считывание зарегистрированных данных

После успешного завершения процедуры переключения ТХ4А в режим сбора данных, программатор LS7 должен быть переведен в режим ожидания для считывания собранных данных. Для этого вставьте пластиковый кожух с транспондером в программатор LS7 и  нажмите кнопку READ.

После завершения процесса считывания данных транспортного средства, данную информацию необходимо скопировать в оперативную память программатора  LS7. Для этого нужно нажать кнопку COPY, не разъединяя при этом транспондер  TX4A и программатор LS7

Если процесс копирования данных, хранящихся в оперативной памяти программатора  LS7, успешно завершен, появится следующее сообщение: {Шаг 2 успешно завершен}

## Изготовление копии

На данном этапе для начала процесса поиска необходимо вставить оригинал ключа в программатор LS7.Итак, вставьте оригинал ключа и нажмите кнопку COPY.                            {Вставьте оригинал ключа   Нажмите COPY}

После нажатия кнопки COPY начнется процесс вычисления секретного кода. Для 95 % ключей на это потребуется менее 1 минуты.        {Поиск… 00%}

После обнаружения секретного кода программатор LS7 выведет на дисплей  сообщение :.

{ключ найден}

После успешного завершения поиска секретного кода для завершения процесса клонирования ключа необходимо вставить или транспондер, использовавшийся во время сбора данных,  или иной чистый или перезаписываемый транспондер. После нажатия кнопки COPY на дисплее появится сообщение о том, прошел ли процесс успешно или нет.

После чего данная программа позволит копировать ключ неограниченное число раз, не повторяя предшествующие шаги. Необходимо будет вставить только еще один транспондер ТХ4А, чистый или перезаписываемый, и нажать кнопку COPY для изготовления еще одной копии ключа, полностью идентичной той, которую Вы только что сделали.

{еще одна копия? Копировать? СР= да}

Подробная схема, приведенная ниже, показывает все возможные сообщения, выводящиеся на экран в процессе клонирования ключа на TX4-TECH и LS7.

Сокращения, использованные на схеме, соответствуют следующим сообщениям:

TX4:			->	транспондер TX4A.

TX4-BLANK:	->	чистый транспондер TX4A  или обнуленный транспондер.

TX4-CAPTURE:	->	транспондер TX4A, подготовленный к шагу №2 (пробная попытка)

TX4-CRYPTO:	->	транспондер TX4A  в режиме Crypto

# Text boxes

DATA CABLE

LS7 to TX4 CLONER

DATA CABLE

TX CLONER to TX4 CLONER

Показателем того, что между программатором LS7 и приставками (TX4 + TX) осуществляется передача данных, является изменение свечения светодиодного индикатора состояния с начального красного на зеленый. Если этого не происходит, перезапустите

приставку TX4-Cloner, отключив устройство от источника питания и  затем вновь его включив.

.

Так как устройствам TX4-Cloner и  TX_Cloner  для запуска требуется больше времени, чем программатору  LS7, включите сначала приставку TX4, а  TX_Cloner включится автоматически.

Затем, когда индикаторы состояния на обоих устройствах (TX4 + TX) станут зелеными, включите  программатор LS7.

Сообщения 3 и 4 появятся только в том случае, если подключены соответствующие устройства (TX / TX4).

Сообщение 5 , которое выводит на дисплей различные коды, появляется только в том случае, когда во время включения программатора LS7 была нажата КРАСНАЯ кнопка.

Insert key.

Press READ

TP12-PCF 7946-PC

Copy on TX4

TP12-PCF7941-PC

Copy on TX4

T12 Phil Crypto

Copy on TX4

Philips Crypt II

Copy on TX4

Start Copying

Press COPY

Please Wait

………………………..

TX4 Cloner Ready

Ins. ORIG. key

Press READ

PHILIPS CRYPTO

…………………..

TX4 (чистый)

Insert blank TX4

Press [COPY]

TX4 NOT Blank

Delete?   CP=YES

TX4 Cloner Ready

Success

Go to the car

TX4 (режим сбора данных)

Insert Sniff TX4

Press   [READ]

Sniff Mode TX4

Copy?   CP = YES

Step 2 successful.

Insert Orig. key

Press [COPY]

Calculating…

00%

Key found

………………………

Step 3 successful

Reins. Sniff TX4

Copy?   CP = YES

Another copy?

Copy?   CP = YES

Данное сообщение на экране и возможность продолжать делать копии появляется только тогда, когда процесс клонирования ключа был успешно завершен как минимум один раз.

Для изготовления последующих копий ключа нет необходимости возвращаться к транспортному средству для записи данных или повторно использовать оригинал ключа.

TX4 CLONER DISPLAY INTERFACE FLOWCHART